## Slide 1
MLCC陶瓷电容总结

## Slide 3
电容的本质
构成：
1、两个导电极板
2、中间绝缘介质

## Slide 5
电容的构成

## Slide 6
MLCC陶瓷电容失效
失效现象：

## Slide 7
MLCC陶瓷电容失效
失效现象：
1、短路

## Slide 8
MLCC陶瓷电容失效
失效现象：
1、短路
2、漏电流大

## Slide 9
MLCC陶瓷电容失效
失效现象：
1、短路
2、漏电流大
注：在满足电气要求的情况下使用，额定电压，温度都在规格要求之内使用

## Slide 12
MLCC陶瓷电容失效

## Slide 13
MLCC陶瓷电容失效
失效原因：

## Slide 14
MLCC陶瓷电容失效
失效原因：
1、受力产生裂纹

## Slide 15
MLCC陶瓷电容失效
失效原因：
1、受力产生裂纹

## Slide 16
MLCC陶瓷电容失效
失效原因：
1、受力产生裂纹

## Slide 17
MLCC陶瓷电容失效
失效原因：
1、受力产生裂纹
PCB弯曲变形

## Slide 18
MLCC陶瓷电容失效
失效原因：
1、受力产生裂纹
PCB弯曲变形
手工焊接

## Slide 19
MLCC陶瓷电容失效
失效原因：
1、受力产生裂纹
PCB弯曲变形
手工焊接
跌落、碰撞

## Slide 20
MLCC陶瓷电容失效
失效原因：
1、受力产生裂纹
PCB弯曲变形
手工焊接
跌落、碰撞
过量焊锡

## Slide 21
MLCC陶瓷电容失效
失效原因：
1、受力产生裂纹
PCB弯曲变形
手工焊接
跌落、碰撞
过量焊锡
贴片机拾取电容力量过大

## Slide 24
机械应力失效原因1-PCB弯曲变形

## Slide 25
机械应力失效原因1-PCB弯曲变形
放置在螺丝孔附近

## Slide 26
机械应力失效原因1-PCB弯曲变形
放置在螺丝孔附近

## Slide 27
机械应力失效原因1-PCB弯曲变形
放置在螺丝孔附近
电容放置在右侧比较好

## Slide 28
机械应力失效原因1-PCB弯曲变形
放置在螺丝孔附近
PCB拼板分板
电容放置在右侧比较好

## Slide 29
机械应力失效原因1-PCB弯曲变形
放置在螺丝孔附近
PCB拼板分板
电容放置在右侧比较好

## Slide 30
机械应力失效原因1-PCB弯曲变形
放置在螺丝孔附近
PCB拼板分板
A处受力最大
电容放置在右侧比较好

## Slide 33
PCB布局建议

## Slide 34
PCB布局建议

## Slide 35
PCB布局建议
1、位置要远离容易变形的地方。

## Slide 36
PCB布局建议
1、位置要远离容易变形的地方。
2、电容的放置位置最好是平行于PCB完全的方向，因为电容是长方形的，这样可以避免在长边受力。

## Slide 39
机械应力失效原因2-过量焊锡

## Slide 40
机械应力失效原因2-过量焊锡

## Slide 43
机械应力失效原因2-手工焊接

## Slide 44
机械应力失效原因2-手工焊接
手焊时造成电容突然被加热，导致张力比较大，

## Slide 45
机械应力失效原因2-手工焊接
手焊时造成电容突然被加热，导致张力比较大，这种可以在焊接前先预热来解决

## Slide 48
电容失效特点-封装大的概率更高

## Slide 49
电容失效特点-封装大的概率更高
封装越大，越容易产生机械应力的失效

## Slide 50
电容失效特点-封装大的概率更高
封装越大，越容易产生机械应力的失效
0805及以上

## Slide 52
MLCC陶瓷电容失效
失效原因：
1、受力产生裂纹
PCB弯曲变形
手工焊接
跌落、碰撞
过量焊锡
贴片机拾取电容力量过大

## Slide 53
MLCC陶瓷电容失效
失效原因：
1、受力产生裂纹
PCB弯曲变形
手工焊接
跌落、碰撞
过量焊锡
贴片机拾取电容力量过大
2、器件来源不明

## Slide 56
黄金坑-采购器件来历不明

## Slide 57
黄金坑-采购器件来历不明
问题现象：

## Slide 58
黄金坑-采购器件来历不明
问题现象：
1、产品概率性（比较大）出现无法开机，原因为DCDC的0805输出滤波电容短路失效

## Slide 59
黄金坑-采购器件来历不明
问题现象：
1、产品概率性（比较大）出现无法开机，原因为DCDC的0805输出滤波电容短路失效

## Slide 60
黄金坑-采购器件来历不明
问题现象：
1、产品概率性（比较大）出现无法开机，原因为DCDC的0805输出滤波电容短路失效
2、产品工作几个小时后死机，断电重启后正常，几个小时后又死机，原因为RC复位电路的电容漏电流太大

## Slide 61
黄金坑-采购器件来历不明
问题现象：
1、产品概率性（比较大）出现无法开机，原因为DCDC的0805输出滤波电容短路失效
2、产品工作几个小时后死机，断电重启后正常，几个小时后又死机，原因为RC复位电路的电容漏电流太大
采购电容批次外观特点：

## Slide 62
黄金坑-采购器件来历不明
问题现象：
1、产品概率性（比较大）出现无法开机，原因为DCDC的0805输出滤波电容短路失效
2、产品工作几个小时后死机，断电重启后正常，几个小时后又死机，原因为RC复位电路的电容漏电流太大
采购电容批次外观特点：
颜色不一致

## Slide 63
黄金坑-采购器件来历不明
问题现象：
1、产品概率性（比较大）出现无法开机，原因为DCDC的0805输出滤波电容短路失效
2、产品工作几个小时后死机，断电重启后正常，几个小时后又死机，原因为RC复位电路的电容漏电流太大
采购电容批次外观特点：
颜色不一致
全部返工

## Slide 65
总结

## Slide 66
总结
1、陶瓷电容最容易因为受力变形而导致损坏，封装越大，风险越大，越需要注意
2、需要保证陶瓷电容的采购品质，特别是在小公司