## Slide 1
饱和电流
温升电流
TDK VLS-EX电感系列

## Slide 2
饱和电流
温升电流
TDK VLS-EX电感系列

## Slide 3
台庆UHP252012NF电感系列
饱和电流Type
饱和电流Max
温升电流Type
温升电流Max
>
>
典型值Type > 最大值Max
真奇怪！

## Slide 4
台庆UHP252012NF电感系列
饱和电流Type
饱和电流Max
温升电流Type
温升电流Max
>
>
典型值Type > 最大值Max
真奇怪！

## Slide 5
饱和电流Isat
一般是指相对初始电感值衰减30%（一些厂家是10%，40%）时的偏置电流
增大电流
存在磁饱和

## Slide 6
饱和电流Isat
一般是指相对初始电感值衰减30%（一些厂家是10%，40%）时的偏置电流
增大电流
存在磁饱和

## Slide 7
电感值与电流的关系
0.01
0.1
1.00
10.0
0.1
1
10
100
Inductance vs. DC Current Characteristics
Inductance （μH）
DC Current (A)
10μH
7uH
下降30%
饱和电流0.9A
电路中瞬间电流值也不要超过饱和电流

## Slide 8
电感值与电流的关系
0.01
0.1
1.00
10.0
0.1
1
10
100
Inductance vs. DC Current Characteristics
Inductance （μH）
DC Current (A)
10μH
7uH
下降30%
饱和电流0.9A
电路中瞬间电流值也不要超过饱和电流

## Slide 9
一般指电感自我温升温度不超过40℃时的电流
温升电流Irms

## Slide 10
一般指电感自我温升温度不超过40℃时的电流
温升电流Irms

## Slide 11
一般指电感自我温升温度不超过40℃时的电流
温升电流Irms
0.0
0.5
1.00
2.0
1.5
0
60
40
30
20
10
50
40℃
Inductance vs. DC Current Characteristics
DC Current（A）
Temperature Rise（℃）
43μH
10μH
2.2μH
电感的电流不要超过温升电流Irms

## Slide 12
一般指电感自我温升温度不超过40℃时的电流
温升电流Irms
0.0
0.5
1.00
2.0
1.5
0
60
40
30
20
10
50
40℃
Inductance vs. DC Current Characteristics
DC Current（A）
Temperature Rise（℃）
43μH
10μH
2.2μH
电感的电流不要超过温升电流Irms

## Slide 13
包含饱和电流和温升电流
额定电流
额定电流
饱和电流
温升电流

## Slide 14
包含饱和电流和温升电流
额定电流
额定电流
饱和电流
温升电流

## Slide 15
总结
1、电感的额定电流，包含饱和电流和温升电流
2、在电路设计中，电感的最大电流瞬间值不能超过饱和电流，电流有效值
也不能超过温升电流。一般情况下，需要留20%-30%左右的裕量。