## Slide 1
电感Q值
为什么DCDC电路电感选型不考虑Q值？
功率电感的Q值曲线是怎么样的？
电感的Q值在自谐振频率处是最大的吗？
电感的Q值是越大越好吗？

## Slide 2
Q值定义
Q值定义：电感的Q值也叫作品质因数，其为无功功率除以有功功率。简单理解的话，就是在一个信号周期内，无功功率为电感存储的能量，有功功率为电感消耗的能量，两者比值即为品质因数Q。
电感Q值主要衡量的是损耗情况
Q值越高，损耗越小

## Slide 3
Q值定义
线圈电阻
直流导通电阻Rdc
交流导通电阻Rac
磁滞损耗
涡流损耗
电感Q值通常为几十至一百

## Slide 4
功率电感为什么不考虑Q值？
Buck拓扑

## Slide 5
功率电感为什么不考虑Q值？
Buck拓扑

## Slide 6
功率电感为什么不考虑Q值？
电流/A
时间/us
DC-DC电感电流波形
电感平均电流
功率P
直流电流
交流电流
=*15%
=*85%
如果Q=10，则交流损耗约为1.5%
在DCDC电路中，一般不用去考虑电感的Q值，因为它的影响比较小

## Slide 7
功率电感Q值曲线
村田1264EY-4R7M电感（4.7uH）
阻抗曲线
Q值曲线
谐振频率
=25
f
=1.18Ω =0.029Ω

## Slide 8
什么时候考虑电感Q值？
Q值的大小取决于实际应用，并不是越大越好
1、LC滤波器，电感Q值不能太大
2、谐振电路，射频电路要求电感Q值大
https://ds.murata.co.jp/simsurfing/powerinductor.html?lcid=zh-cn
村田电感参数查询网址：

## Slide 10
电感Q值
为什么DCDC电路电感选型不考虑Q值？
功率电感的Q值曲线是怎么样的？
电感的Q值在自谐振频率处是最大的吗？
电感的Q值是越大越好吗？