## Slide 1
气隙
什么是气隙

## Slide 2
气隙
气隙
什么是气隙

## Slide 3
1、减小磁导率μ
2、增大饱和电流Isat
3、增大储存能量的能力
4、减小剩磁Br
气隙的作用
But Why？

## Slide 4
内部磁畴：

## Slide 5
内部磁畴：

## Slide 6
不能保持正向偏转
没有磁饱和
内部磁畴：

## Slide 7
不能保持正向偏转
没有磁饱和
加大电流
再次饱和
内部磁畴：

## Slide 8
增加气隙
磁通变小
饱和电流Isat增大
磁导率μ减小
磁畴相互吸引力变小
剩磁Br减小

## Slide 9
饱和时

## Slide 10
饱和时

## Slide 11
饱和时

## Slide 12
饱和时
磁场能量密度
单位体积包含的磁场能量
磁性材料 | 空气 | 铁氧体 | 粉末铁芯
相对磁导率μ | 1 | 100~15000 | 10~550
气隙处的储能密度提升了成百上千倍
气隙增大了存储能量的能力

## Slide 13
气隙越大越好吗？
No
空芯电感永不饱和，But，电流不能无穷大
磁场能量密度
同电流不加气隙储能更高
气隙大小需要合适

## Slide 14
合适的气隙大小
合适气隙
满足电流大小
体积不能太大
气隙不能太小
气隙不能太大
二者综合

## Slide 15
H
B
----不加气隙
----气隙小
----气隙大
----空芯
磁滞
<
<
磁场能量密度

## Slide 16
H
B
----不加气隙
----气隙小
----气隙大
----空芯
磁滞
<
<
磁场能量密度
I

## Slide 17
总结
5、设计需要选择合适的气隙大小
1、气隙可以减小磁导率
2、气隙可以增大饱和电流
3、气隙可以增大储能上限
4、气隙可以减小剩磁

## Slide 19
H
B
----不加气隙
----气隙小
----气隙大
----空芯
磁滞
<
<
磁场能量密度
I
磁芯的气隙
---原来是这么个意思！